UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

CENTRO DE TECNOLOGIA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO – PPGRHS

MESTRADO

PROVA DE SELEÇÃO – PERÍODO 2010-2012

HIDROLOGIA

- Suponha que uma pequena bacia hidrográfica com densa cobertura vegetal foi completamente desmatada para a construção de um loteamento residencial. Esboce graficamente os hidrogramas correspondentes às situações anterior e posterior ao desmatamento, supondo estar a bacia submetida ao mesmo evento chuvoso e às mesmas condições antecedentes de umidade do solo, nos dois casos. O coeficiente de deflúvio e o tempo de concentração da bacia em função do desmatamento devem sofrer alguma variação? De que forma e por quê?

- Considerando que as curvas da figura abaixo refletem o comportamento da evapotranspiração (ET) e do escoamento superficial (RO), indique em que momento ocorreu desmatamento e explique o comportamento das curvas durante todo a sua trajetória.

- Você foi chamado para fazer um anteprojeto de uma barragem que irá abastecer uma cidade de 100.000 habitantes e uma área irrigada de 5.000ha. Para isto faz-se necessário verificar, através de um balanço hídrico, se o local escolhido para a barragem tem condições de atender à demanda, quando esta for construída. Utilizando as informações que seguem, faça a verificação necessária.

Dados: Área da bacia (Ab) = 300 km2;

Precipitação média anual (Pm) = 1300 mm/ano;

Evapotranspiração anual (EVT) para a situação coma barragem pronta = 1000 mm/ano;

Demanda da cidade = 150 L/(hab x dia);

Demanda da área irrigada = 9.000 m3/(ha x ano)

SANEAMENTO

- Para a melhor escolha do tipo de tratamento a ser utilizado em uma estação de tratamento, é fundamental o uso da relação DQO/DBO do efluente a ser tratado. A tabela a seguir apresenta diferentes valores desta relação.

| Efluente | DQO/DBO |
| --- | --- |
| 1 | 1,5 |
| 2 | 2,5 |
| 3 | 3,5 |

Dos diferentes efluentes apresentados, qual é o mais indicado para um sistema de tratamento biológico? Justifique sua resposta.

- Considere as afirmações a seguir:

I – Os patógenos potencialmente presentes em efluentes domésticos não tratados pertencem apenas ao grupo das bactérias e dos vírus entéricos.

II - A desinfecção de efluentes tratados não tem o objetivo de eliminar totalmente a presença de microrganismos (esterilização).

III - O uso de cloro como agente desinfetante em estações de tratamento de águas de abastecimento oferece risco pela formação de compostos carcinogênicos.

IV – A desinfecção por uso de luz ultravioleta é classificada como um processo químico de remoção de patógenos.

Qual(is) afirmação(ões) está(ão) correta(s)?

- A eutrofização é um dos processos naturais que se manifesta com freqüência em lagos e reservatórios. O homem passou a reproduzi-la, dando lugar à eutrofização artificial ou antrópica.

A partir desta afirmação:

- Defina eutrofização natural de um corpo de água;

- Indique duas atividades humanas que podem acelerar o processo natural de eutrofização, gerando a denominada eutrofização artificial;

- Mencione os principais impactos decorrentes da eutrofização artificial de um reservatório.

4. 	Uma indústria de laticínios produz 10 (dez) toneladas de leite por dia. Uma vez que o equivalente populacional para esse tipo de indústria é igual a 10.000 habitantes por tonelada de leite processado, a carga orgânica dessa indústria, em kg de DBO (5 dias a 20 ºC) por dia é, considerando a contribuição per capita de 54 g DBO/dia,

- 2.700

- 3.200

- 4.500

- 5.400

- 6.500

5. 	É correto afirmar que

- um dos problemas dos aterros sanitários é a proliferação de vetores, como ratos, moscas, mosquitos e baratas.

- a desvantagem dos aterros sanitários em relação a algumas outras alternativas de disposição e tratamento de resíduos sólidos urbanos é que não é possível  o aproveitamento ou a recuperação da energia contida nos resíduos.

- se assume conceitualmente que ocorre nos aterros sanitários a degradação anaeróbia do material orgânico bruto, com geração de gás.

- normalmente, a produção de gases nos aterros sanitários é tão pequena que não há necessidade de construção de sistemas de drenagem dos gases.

- os líquidos provenientes dos aterros sanitários são produzidos em pequenas quantidades e não contêm altas concentrações de poluentes, de forma que não se necessita prover seu tratamento.

6.	O processo de lodos ativados é um dos processos mais utilizados para o tratamento de águas residuárias. Sobre esse processo é correto afirmar que:

- os reatores biológicos empregados no processo de lodos ativados são construídos de modo a evitar a entrada de ar, pois o oxigênio do ar prejudica a transformação bioquímica anaeróbia.

- os lodos ativados são processos biológicos que só funcionam em operação contínua, isto é, com alimentação contínua de água residuária a tratar e retirada contínua de efluente tratado.

- O processo de lodos ativados é um processo baseado em reatores biológicos onde são formadas células de organismos que formam os lodos que são, por sua vez, separados da fase líquida por meio de decantadores.

- existe uma variante do processo de lodos ativados, chamada de valos de oxidação, onde a aerobiose é garantida pela fotossíntese das algas.

- é obrigatório no processo de lodos ativados que haja recirculação do efluente tratado, para garantir o grau de eficiência de tratamento desejado.

7.	Uma fábrica que utiliza um processo industrial, que emite gases e vapores poluentes para a atmosfera, está instalada em uma região com condições topográficas e climáticas favoráveis à dispersão dos poluentes na atmosfera. Com relação ao controle da poluição atmosférica advinda dessa fábrica, é incorreto afirmar que

- se deverá aconselhar o emprego de equipamentos de controle das emissões, como as colunas absorção, as colunas de adsorção, e os incineradores, cuja escolha depende, entre outros fatores, dos tipos de poluentes presentes e do custo do equipamento, associados ou não a outros métodos de controle, se constatada a impossibilidade de eliminação completa do foco emissor.

- se recomenda evitar a ocupação urbana do solo a sotavento do local ocupado pela indústria, considerando-se a direção dominante dos ventos na região, no caso em que ainda não houver ocupação dos terrenos nos arredores da indústria, e constatada a impossibilidade de eliminação completa do foco emissor.

- se recomenda estudar o processo industrial, para tentar eliminar ou minimizar as fontes emissoras dos gases e vapores, propondo as ações que forem possíveis, como a melhoria da manutenção e operação do processo industrial, mudanças de matérias primas e combustíveis, modificações no processo industrial ou no projeto das unidades e equipamentos.

- se recomenda estudar o emprego para tratamento da emissão, equipamentos anti-poluição de baixo custo e simplicidade operacional, como filtros de mangas e ciclones, se constada a impossibilidade de eliminação completa do foco emissor.

- se recomenda estudar a possibilidade de utilização, associada a outros meios de controle de poluição, de uma chaminé, cuja altura deve ser dimensionada, se constatada a impossibilidade de eliminação completa do foco emissor.

ESTATÍSTICA

1o) Para facilitar o projeto de ampliação de uma rede de esgoto de certa região de uma cidade, os engenheiros tomaram uma amostra de tamanho 24 dos 270 quarteirões que compõem a região, e foram encontrados os seguintes números de casas por quarteirão:

| 21 | 2 | 3 | 18 | 32 | 15 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 10 | 20 | 2 | 29 | 23 | 24 | 45 |
| 26 | 27 | 29 | 22 | 30 | 36 | 16 | 25 |

a) Construa um histograma com os resultados obtidos e comente o gráfico;

b) Determine uma medida de tendência central e uma medida de dispersão para os dados encontrados.

| Média Amostral |  |
| --- | --- |
| Variância Amostral |  |
| Desvio Padrão |  |
| Desvio Médio Amostral |  |
| Mediana | -- X -- |
| Moda | -- X -- |
| Histograma |  |
| Freqüência Relativa |  |